## Slide 1: 1. General Overviews

## Slide 2
S
S
Mesh-based overlay network
(Sub Mesh)
Tree-based overlay network (Core Tree)
Tree-based overlay network
(Sub Tree)
IoT
API
Hybrid overlay network

## Slide 3: 2. Protocol Messages

## Slide 4: 2.1 공통 데이터 객체

## Slide 5: OVERLAY_INFO
Keyword | Type | Description
overlay-id | string | 
title | string | 
type | string | 
sub-type | string | 
owner-id | string | 
expires | number | 
status | OVERLAY_STATUS | 
description | string | 
auth | OVERLAY_AUTH | 

## Slide 6: PEER_INFO
Keyword | Type | Description
peer-id | string | 
address | string | 
auth | PEER_AUTH | 

## Slide 7: OVERLAY_AUTH
Keyword | Type | Description
Keyword | Type | Description
type | string | closed ¦ open
admin_key | string | password
access_key | string | password
peerlist | list[string] | accessible peer list

## Slide 8: OVERLAY_STATUS
Keyword | Type | Description
num_peers | number | 
expires(삭제) | number | 
peer_info_list | list[PEER_INFO] | current PEER_INFO list
status | string | active, terminated, ...

## Slide 9: PEER_STATUS
Keyword | Type | Description
max_capa (삭제) | number | 최대 connection 설정값
num_primary | number | 현재 primary path의 숫자
num_out_candidate | number | 현재 outgoing candidate 숫자
num_in_candidate | number | 현재 incoming candidate 숫자
costmap | dict | { peer_id: X, costmap: { primary: [A,B], outgoing_candidate: [C,D], incoming_candidate: [E,F] } }

## Slide 10: PEER_AUTH
Keyword | Type | Description
password | string | 

## Slide 11: 2.1 Hybrid Overlay Management Protocol
이 프로토콜은 특정 오버레이 네트워크의 특성정보와 참여하고 있는 피어 목록을 제공하는 것을 주 목적으로 한다. HTTP REST 방식을 이용하며, HTTP Body에는 JSON 형태의 콘텐츠가 포함되어 사용된다. 이 프로토콜은 HybridOverlayCreation, HybridOverlayQuery, HybridOverlayModification, HybridOverlayRemoval 등 8개의 Primitive들로 구성된다.

## Slide 12: HOMS Configuration
HOMS의 동작을 위해 다음과 같은 설정정보를 유지하며, 프로토콜의 동작을 위한 파라미터로 활용하도록 한다.
 |  | 기본값 | 
INITIAL_ENTRYPOINT_POS | 최초 Join하는 피어에게 피어목록을 전달할때 어느 순서에 있는 피어를 선택할지를 결정함 | 80 | 
RECOVERY_ENTRYPOINT_POS | 이미 Join한 피어가 다시 피어목록을 요청할때 어느 순서에 있는 피어를 선택할지를 결정함 | 20 | 
APPLY_PEER_CAPA | 피어목록을 선택할 때 각 피어들의 현재 CAPA를 고려할지 여부에 대한 설정 | false | 무시
PEER_INFO_LIST_COUNT | 피어목록 Count | 3 | 추가

## Slide 13: HybridOverlayCreation
Peer는 Hybrid Overaly Network 생성 요청을 위하여 HybridOverlayCreation 메시지를 생성한다.
이때, type은 ‘core’, sub-type은 ‘tree’, owner-id는 ‘core-peer의 id’를 포함한다. Title과 description에는 오버레이에서 주로 전달될 콘텐츠에 대한 제목이나 설명에 대한 내용을 포함한다. Expires는 필요하면 값을 할당한다.
Auth에는 closed/open 여부, admin-key, access-key, peerlist 값을 할당한다.
Peer는 생성된 HybridOverlayCreation 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayCreation 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 hybrid overlay network을 생성한다.
HOMS는 요청한 hybrid overlay network에 대한 OVERLAY_INFO를 생성한다.
HOMS는 HybridOverlayCreation 메시지에 대한 200 응답으로 overlay-id를 포함하여 Peer에게 전송한다.
이때, type, sub-type, owner-id, expires는 반드시 포함하고, status, auth를 포함할 수도 있다.
HOMS
Create Overlay
Peer
Data Source 1
overlay-id
1. HybridOverlayCreation
2. 200 OK
오버레이 네트워크를 생성하기 위한 primitive로써, 아래와 같은 동작 절차를 가진다.

## Slide 14: HybridOverlayCreation - Request
HTTP | METHOD | POST |  |  |  | 
 | URI | /homs |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | title | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | o | Owner 가 채널 유지를 위해 필요한 값
 |  |  | description | string | m | 
 |  |  | heartbeat-interval | number | m | 피어간 HEARTBEAT 보내는 주기 (Peer 간 연결 유지를 위한 값)
 |  |  | heartbeat-timeout | number | m | HEARTBEAT timeout 값으로 이 시간동안 HEARTBEAT이 안 오면 connection이 끊긴것으로 간주한다. 이 값은 heartbeat-interval값보다 1.5배이상 커야 한다. (Peer 간 연결 유지를 위한 값)
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | m | type이 open일 경우 - admin-key:m type이 closed일 경우 - admin-key:m - access-key, peer-list중 하나만 m, 나머지는 optional

## Slide 15: HybridOverlayCreation - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | m | 
 |  |  | status(삭제) | OVERLAY_STATUS | o | 
 |  |  | heartbeat-interval | number | m | 
 |  |  | heartbeat-timeout | number | m | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | o | 

## Slide 16: Hybrid Overlay Network Query
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에 대한 정보를 가져오기 위하여 HybridOverlayQuery 메시지를 생성한다.
이때 정보를 가져오기 원하는 overlay_id, title, description이 포함될 수 있다. 만약, 파라메터가 없으면, HOMS에서 관리하는 Hybrid Overaly Network 전체에 대한 정보를 가져온다.
Peer는 생성된 HybridOverlayQuery 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayQuery 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id 의 hybrid overlay network에 대한 정보로 OVERLAY_INFO를 찾는다.
HOMS는 HybridOverlayQuery 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id, title, type, sub-type, owner-id, expires, status, auth를 포함하여 Peer에게 전송한다. 이때, auth는 ‘closed/open’ 정보만 포함한다. Description이 포함될 수도 있다.
HOMS
Query Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayQuery
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 17: HybridOverlayQuery - Request
HTTP | METHOD | GET |  |  |  | 
 | URI | /homs |  |  |  | 
 | URI Params | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | o | 
 |  |  | title | string | o | 
 |  |  | description | string | o | 
GET 메시지는 바디가 없으므로, URI Parameter 에 기재하도록 함.

## Slide 18: HybridOverlayQuery - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | title | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | m | 
 |  |  | status | OVERLAY_STATUS | m | peerinfo list는 빼고 보냄.
 |  |  | description | string | o | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | m | m(closed/open 만)

## Slide 19: HybridOverlayModification
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에 대한 정보를 수정하기 위하여 HybridOverlayModification 메시지를 생성한다.
이때, 정보를 수정하기 원하는 overlay_id와 수정 권한이 있는지를 알려주기 위하여 owner_id, auth의 admin_key를 반드시 포함한다.
Hybrid Overaly Network에 대한 정보 중 수정이 가능한 것으로는 title, expires, description, auth의 access_key와 peerlist 등이다.
Peer는 생성된 HybridOverlayModification 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayModification 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id 의 hybrid overlay network에 대한 정보로 OVERLAY_INFO를 찾는다.
HybridOverlayModification 메시지에 포함된 owner_id, auth의 admin_key가 맞는 경우, 수정하기 원하는 title, expires, description, auth의 access_key와 peerlist 등을 변경한다.
HOMS는 HybridOverlayModification 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id, owner-id, auth (access-key, peerlist)는 반드시 포함하고, title, expires, description은 필요에 따라 포함하여 Peer에게 전송한다.
HOMS
Remove Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayModification
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 20: HybridOverlayModification- Request
HTTP | METHOD | PUT |  |  |  | 
 | URI | /homs |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | title | string | o | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | o | 
 |  |  | description | string | o | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | m,o | admin-key : m access-key : o peerlist : o

## Slide 21: HybridOverlayModification- Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | title | string | c | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | o | 
 |  |  | description | string | c | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | m | access-key : m peerlist : m

## Slide 22: HybridOverlayRemoval
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network을 삭제하기 위하여 HybridOverlayRemoval 메시지를 생성한다.
이때, 삭제하기 원하는 Hybrid Overaly Network의 overlay_id와 수정 권한이 있는지를 알려주기 위하여 owner_id, auth의 admin_key를 반드시 포함한다.
Peer는 생성된 HybridOverlayRemoval 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayRemoval 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id 의 hybrid overlay network에 대한 정보를 찾는다.
HybridOverlayRemoval 메시지에 포함된 owner_id, auth의 admin_key가 맞는 경우, 관련 정보를 삭제한다.
HOMS는 HybridOverlayRemoval 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id, status를 포함하여 Peer에게 전송한다.
HOMS
Remove Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayRemoval
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 23: HybridOverlayRemoval - Request
HTTP | METHOD | DELETE |  |  |  | 
 | URI | /homs |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | owner-id | string | m | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | m | admin-key : m

## Slide 24: HybridOverlayRemoval - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | status(삭제) | OVERLAY_STATUS |  | status: m

## Slide 25: HybridOverlayJoin
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에 조인하기 위하여 다음과 같은 HybridOverlayJoin 메시지를 생성한다.
이때, 조인하기 원하는 Hybrid Overaly Network의 overlay_id, type, sub-type은 반드시 포함하고 expires, recovery, auth의 access_key는 포함할 수도 있다. Expires는 디폴트로 3600초이다.
이때, Recovery가 ‘FALSE’이거나 값이 없는 경우, 조인한 피어리스트 목록을 전달한다. 만약, Recovery가 ‘TRUE’이면, 조인 요청한 피어보다 먼저 조인한 피어들의 목록만을 전달한다.
HOMS는 피어들의 조인 순서를 기억하고 있어야 한다.
HOMS에 조인하기 원하는 피어에 대한 정보로, peer_id, address, auth (public_key, password) 를 반드시 포함시킨다.
Peer는 생성된 HybridOverlayJoin 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayJoin 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id의 hybrid overlay network에 대한 정보를 찾는다.
HybridOverlayJoin 메시지에 포함된 owner_id, type, sub-type과 type에 따라 auth의 access_key가 맞는지를 확인한다.
조인하기 원하는 네트웍의 sub_type이 ‘tree’인 경우, HOMS는 PeerOverlayJoin 메시지에 대한 202 응답으로, overlay-id, type, sub-type, status의 peer_info_list를 포함하여 Peer에게 전송한다.
이때 포함되는 status의 peer_info_list는 피어간 연결을 위한 정보 목록으로, Recovery가 ‘true’ 인 경우, 조인 요청한 피어보다 먼저 조인한 피어 리스트만을 제공한다. 만일 먼저 조인했던 피어가 없으면 null을 리턴한다. 조인한 피어는 수신한 값이 null 이면 추가 동작을 하지 않는다.
조인하기 원하는 네트웍의 sub_type이 ‘mesh’인 경우, HOMS는 PeerOverlayJoin 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id, type, sub-type, expires, status의 peer_info_list를 포함하여 Peer에게 전송한다. 이때 포함되는 status의 peer_info_list는 피어간 연결을 위한 정보 목록이다.
Auth의 public_key와 password가 맞지 않는 경우, 407 응답으로, overlay-id를 포함하여 Peer에게 전송한다.
HOMS
Join Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayJoin
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 26: HybridOverlayJoin - Request
HTTP | METHOD | POST |  |  |  | 
 | URI | /peer |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | - | 
 |  |  | title(삭제) | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | expires | number | o | Peer 의 연결 상태를 (서버가) 확인하기 위한 값
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | o | access-key: o
 |  |  | recovery |  | o | 이미 join 되어 있는 상태에서 상위 peer가 죽고, 더 이상 outgoing candidate가 없는 경우에 이 값을 true로 하여 이 요청을 전송한다.
 |  |  | ticket-id |  | o | 오버레이 네트워크에 최초 join할 때 받았던 ticket-id를 기입한다.
 |  | peer | peer-id | string | m | 
 |  |  | address | string | m | WebRTC 일 경우 릴레이 서버 주소 예) rtc://127.0.0.1:8000 TCP 일 경우 소켓 서버 주소 예) tcp://127.0.0.1:8000 (PEER IP 확인 기능-> 나중에)
 |  |  | auth | PEER_AUTH | m | 

## Slide 27: HybridOverlayJoin - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 | overlay network의 sub-type이 mesh인 경우 |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | expires(추가) | number | m | 
 |  |  | status | OVERLAY_STATUS | o | 
HTTP | RSP_CODE | 202 | overlay network의 sub-type이 tree인 경우 |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  |  | expires(추가) | number | m | 
 |  |  | heartbeat-interval(추가) | number | m | 
 |  |  | heartbeat-timeout(추가) | number | m | 
 |  |  | ticket_id(추가) | number | m | 
 |  |  | status | OVERLAY_STATUS | o | 
HTTP | RSP_CODE | 407 | access-key 가 틀린경우 |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 

## Slide 28: HybridOverlayReport
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에 자신의 상태를 리포트하기 위하여 다음과 같은 HybridOverlayReport 메시지를 생성한다. 이는 primary connection이나 candidate connection이 변경되는 경우 수행한다.
이때, 리포트할 피어 상태 정보로, max_capa(연결 최대 수), num_primary, num_candidate, costmap 등이 포함된다.
Peer는 생성된 HybridOverlayReport 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayReport 메시지를 수신한 HOMS는 해당 overlay_id의 피어 리스트에서 해당 피어의 상태정보를 저장한다.
HOMS는 HybridOverlayReport 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id를 포함하여 Peer에게 전송한다.
report는 refresh, leave처럼 PEER_AUTH 확인은 필요 없는지요 ?
HOMS
Report Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayReport
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 29: HybridOverlayReport - Request
HTTP | METHOD | POST |  |  |  | 
 | URI | /peer |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | - | 
 |  |  | status | OVERLAY_STATUS | - | PEER_STATUS:m
 |  |  |  |  |  | PEER_AUTH 정보는 필요 없는지?

## Slide 30: HybridOverlayReport - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 

## Slide 31: HybridOverlayRefresh
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에 조인 상태를 연장하기 위하여 다음과 같은 HybridOverlayRefresh 메시지를 생성한다.
이때, 리프레쉬하기 원하는 Hybrid Overaly Network의 overlay_id를 반드시 포함한다. expires, auth의 access_key는 포함할 수도 있다. Expires는 디폴트로 3600초이다.
이때, 피어의 peer-id, address와 Auth의 public_key와 password 는 반드시 포함하여 정당한 피어인지 확인할 수 있도록 한다.
HybridOverlayRefresh 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id의 hybrid overlay network에 대한 정보를 찾는다.
HybridOverlayJoin 메시지에 포함된 owner_id, 피어 정보가 맞는지를 확인한다.
HOMS는 HybridOverlayRefresh 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id를 포함하여 Peer에게 전송한다.
HOMS
Refresh Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayRefresh
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 32: HybridOverlayRefresh - Request
HTTP | METHOD | PUT |  |  |  | 
 | URI | /peer |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | - | 
 |  |  | expires | number | o | 
 |  |  | auth | OVERLAY_AUTH | o | access-key: o
 |  | peer | peer-id | string | m | 
 |  |  | address | string | m | 
 |  |  | auth | PEER_AUTH | m | 

## Slide 33: HybridOverlayRefresh - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 
 |  |  | expires | number | m | 

## Slide 34: HybridOverlayLeave
Peer는 overlay_id의 Hybrid Overaly Network에서 탈퇴하기 위하여 다음과 같은 HybridOverlayLeave 메시지를 생성한다.
이때, 탈퇴하기 원하는 Hybrid Overaly Network의 overlay_id, type, sub-type과 정당한 피어인지를 확인하기 위한 피어 정보로 peer_id와public_key, passwor를 포함한 auth를 반드시 포함시킨다.
Peer는 생성된 HybridOverlayLeave 메시지를 HOMS에게 전송한다.
HybridOverlayLeave 메시지를 수신한 HOMS는 요구한 overlay_id의 hybrid overlay network에 대한 정보를 찾는다.
HybridOverlayLeave 메시지에 포함된 owner_id, type, sub-type과 피어 정보로 peer_id, auth로 public_key, passwor를 확인하여 맞으면 해당 하이브리드 오버레이 네트워크에서 탈퇴시킨다.
HOMS는 PeerOverlayLeave 메시지에 대한 200 응답으로, overlay-id를 포함하여 Peer에게 전송한다.
HOMS
Remove Overlay
Peer
Data Source 1
1. HybridOverlayLeave
2. 200 OK
overlay-id

## Slide 35: HybridOverlayLeave - Request
HTTP | METHOD | DELETE |  |  |  | 
 | URI | /peer |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | - | 
 |  |  | type | string | m | 
 |  |  | sub-type | string | m | 
 |  | peer | peer-id | string | - | 
 |  |  | auth | PEER_AUTH | - | 

## Slide 36: HybridOverlayLeave - Response
HTTP | RSP_CODE | 200 |  |  |  | 
 | BODY | overlay | keyword | type | m/o | 설명
 |  |  | overlay-id | string | m | 

## Slide 37: 2.2 Hybrid Overlay Peer Protocol
이 프로토콜은 피어-피어 간에 사용되는 메시지로써, 트리의 구축, 유지, 복구, 데이터 전송등의 역할을 수행한다. 총 ?개의 메시지들로 구성되어 있다.

## Slide 38: 메시지 포맷
ver=0x01
type
length
header
content
1Byte
1Byte
2Byte
variable
variable
Header의 길이
JSON format
Header에 payload 필드가 있는 경우에만 사용한다.
ver: 프로토콜 메시지 버전을 의미하며, 현재 버전은 0x01로 한다.
type: header에 포함되는 메시지의 종류를 의미하며, 0x01로 한다.
length: header의 길이
content: header내에 포함된 payload 필드의 length 길이만큼 content data가 포함된다.

## Slide 39: Peer Configuration
Peer의 동작을 위해 다음과 같은 설정정보를 유지하며, 프로토콜의 동작을 위한 파라미터로 활용하도록 한다.
이름 | 내용 | 기본값 | 
PEER_ESTAB_MAX_COUNT | Peer가 HELLO를 보낸 이후, 다른 피어들로부터 ESTAB_PEER를 통해 연결될 개수의 최대치 | 10 | 개수
PEER_ESTAB_TIMEOUT | Peer가 HELLO를 보낸 이후, PEER_ESTAB_MAX_COUNT만큼 채워질때까지 기다리는 시간으로, 이 시간이 초과되면 MAX값큼 확보가 안 되었더라도,관련 동작을 중단하고 PROBE_PEER 를 진행함. | 30 | 초
MAX_PRIMARY_CONNECTION | 최대 Primary Connection 숫자 | 10 | 
MAX_INCOMING_CANDIDATE | 최대 incoming candidate connection의 개수 | 10 | 
MAX_OUTGOING_CANDIDATE | 최대 outgoing candidate connection의 개수 | 10 | 
HELLO_PEER_TTL | HELLO_PEER 메시지에 포함될 TTL(Time To Live)값 | 3 | 
ESTAB_PEER_TIMEOUT | 다른 피어들로부터 ESTAB_PEER 메시지를 수신대기하는 시간 . 이 시간 이후로 수신하는 ESTAB_PEER 메시지에 대해 603을 보내고 연결을 종료한다. | 15 | 
ESTAB_PEER_MAX_COUNT | 다른 피어들로부터 받은 ESTAB_PEER의 개수가 이 값을 넘어서면, 이후 과정을 진행하고 이후에 받는 ESTAB_PEER 메시지에 대해 603을 보내고 연결을 종료한다. | MAX_INCOMING_CANDIDATE | 
PROBE_PEER_TIMEOUT | PROBE_PEER 메시지를 수신대기하는 시간 | 5 | 
중복 아닌지 확인이 필요.

## Slide 40: HELLO_PEER
송신 피어는 수신 피어에게 연결 생성 요청을 위하여 다음이 포함된 HELLO_PEER 메시지를 생성한다.
이때, overlay_id, conn_num을 포함한다. Conn_num은 원하는 연결 설정 수이다.
또한, HELLO_PEER 메시지를 수신한 수신 피어가 향후 연결 설정을 위해 필요한 송신 피어의 피어 정보로, peer_id, address, public-key를 반드시 포함한다.
송신 피어는 생성된 HELLO_PEER 메시지를 연결 요청을 원하는 수신 피어에게 전송한다.
이때, 연결 요청을 원하는 수신 피어는 HybridOverlayJoin의 202응답으로 연결할 기존 피어 정보 (아이디/네트워크) 리스트가 될 수 있다.
HELLO_PEER 메시지 수신 피어는 자신이 송신 피어에서 요청한 연결을 수용 가능한지 확인한다.
수신 피어에서 송신 피어의 연결 요청이 가능하면, 자신이 연결 설정을 1개 수용하고, (conn_num-1)의 연결 요청을 수용 가능한 피어들에게 전달한다. 이를 위해 자신과 연결된 다른 피어에게 (conn_num-1)/자신과 연결된 다른 피어 수로 분배하여 전달한다.
HELLO_PEER 메시지 수신 피어는 HELLO_PEER 송신 피어에게 202 응답을 생성하여 전송한다.
Peer 1
Peer
New Peer A
1. HELLO_PEER
202 Accepted
Peer 2
2. HELLO_PEER
202 Accepted
Peer 3
3. HELLO_PEER
202 Accepted
1
2
3
4
Peer 4
2. HELLO_PEER
202 Accepted
A
이 메시지는 신규 피어가 오버레이 네트워크에 참여/합류하기 위해 사용되는 메시지로써, 신규 참여하는 피어가 HOMS로부터 받아 온 피어목록들 중 하나를 선택하여 전송한다. 이 메시지를 받은 피어들은 자신의 primary path에 연결된 피어들에게 다시 전송한다.
1.1. Connection Close

## Slide 41: HELLO_PEER – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 1 |  | number |  | 
ReqParams | operation | overlay-id | string | m | 참여하고자 하는 오버레이 아이디
 |  | conn_num | number | m | 신규 참여 피어가 확보하고자 하는 다른 피어와의 connection 수를 기재한다. 신규 참여하는 피어는 Peer Configuration의 ESTAB_PEER_MAX_COUNT의 값을 기재한다.
 |  | ttl | number | m | Time To Live로써 이 메시지가 몇 단계의 피어들까지 전파되기를 원하는지를 기재한다. 신규 참여하는 피어는 Peer Configuration의 HELLO_PEER_TTL 값을 기재하고, 릴레이 하는 피어들은 이 값을 하나씩 차감한다.
 |  | recovery | boolean | o | 긴급 복구가 필요할 때 사용되며, 최초 Join 시에는 사용하지 않는다.
 | peer | peer-id | string | m | 신규 참여하는 피어의 아이디
 |  | address | string | m | 다른 피어가 해당 피어에게 접근할 수 있는 신규 참여 피어의 네트워크 주소정보
 |  | ticket-id | number | m | HOMS로부터 HybridOverlayJoin 메시지를 통해 받아온 값
HELLO_PEER Request 메시지는 아래와 같은 형태로 구성된다.

## Slide 42: HELLO_PEER – Response
Class | Payload | type | m/o | description
RspCode | 1202 | number | m | HELLO_PEER Request를 보낸 바로 전 피어에게 잘 받았음을 의미하는 (HTTP의 202 Accepted 에 대응) 응답메시지
Hello 를 받았지만 처리 할 수 없는 상태일때 알려줄 방법이 없는지?
Recovery Hello 를 받아 처리한 피어들의 primary의 여유가 없을 경우 candidate 연결만 되어 있어 메시지를 받지 못하는 경우

## Slide 43: ESTAB_PEER
송신 피어는 수신 피어에게 연결 생성 요청을 위하여 다음이 포함된 ESTAB_PEER 메시지를 생성한다.
이때, overlay_id와 연결하기 원하는 수신 피어의 peer_id, public_key를 반드시 포함한다.
송신 피어는 생성된 ESTAB_PEER 메시지를 연결 요청을 원하는 수신 피어에게 전송한다.
ESTAB_PEER 메시지 수신 피어는 메시지에 포함된 피어 정보(peer_id)를 확인하고, 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
ESTAB_PEER 메시지 수신 피어는 메시지에 포함된 피어 정보(peer_id)가 맞더라도 충분한 연결이 있어서 더 이상 필요 없을 때, 603 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
New Peer A
Peer 2
Peer 3
Peer 4
1. ESTAB_PEER
200 OK
2. ESTAB_PEER
200 OK
3. ESTAB_PEER
200 OK
4. ESTAB_PEER
603 Decline
1
2
3
4
A
HELLO_PEER Request를 받은 피어가 자신의 자원에 여력이 있다고 판단될 때, HELLO_PEER의 Peer 주소로 직접 연결할 때 사용되는 메시지이다.
4.1. Connection Close
4.1. Connection Close

## Slide 44: ESTAB_PEER – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 2 |  | number |  | 
ReqParams | operation | overlay-id | string | m | 오버레에 네트워크 아이디
 | peer | peer-id | string | m | ESTAB_PEER Request를 보내는 피어의 아이디
 |  | ticket-id | number | m | ESTAB_PEER Request를 보내는 피어가 HOMS에 HybridOverlayNetworkJoin 메시지를 통해 수신한 값

## Slide 45: ESTAB_PEER – Response
Class | Payload | type | m/o | description
RspCode | 2200 | number |  | ESTAB_PEER Request를 받은 피어가 연결을 수락할 경우 보내지는 응답 코드
 | 2603 |  |  | ESTAB_PEER Request를 받은 피어가 연결을 거부할 경우 보내지는 응답 코드로, HELLO_PEER를 보낸 이후 충분한 connection을 확보하여 더 이상 필요하지 않을때 사용된다.

## Slide 46: PROBE_PEER
송신 피어는 자신과 연결된 피어간 네트워크 비용을 계산하기 위해 다음과 같이 PROBE_PEER 메시지를 생성한다.
이때, ntp-time은 반드시 포함한다.
송신 피어는 생성된 PROBE_PEER 메시지를 자신과 연결된 피어들에게 전송한다.
PROBE_PEER 메시지 수신 피어는 자신의 ntp_time 정보를 포함한 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
PROBE_PEER 에 대한 200 응답을 수신한 송신 피어는 ntp_time 정보를 이용하여 수신 피어간 네트워크 비용을 계산한다. 이는 송신 피어와 연결된 수신 피어들 각각에 대하여도 반복하여 수행한다.
Peer 1
Peer
New Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. PROBE_PEER
200 OK
2. PROBE_PEER
200 OK
3. PROBE_PEER
200 OK
HELLO_PEER를 보낸 이후, ESTAB_PEER 메시지들을 여러 피어들로부터 수신하여 충분한 Connection이 확보되었다고 판단될때, 연결된 피어들과의 network distance를 점검하기 위해 보내는 메시지

## Slide 47: PROBE_PEER – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 3 |  | number |  | 
ReqParams | operation | ntp-time | string | m | NTP timestamp 값을 넣어도 되나, system의 local time을 기재해도 무방하다. 시간은 ms 단위까지 기재되도록 한다.

## Slide 48: PROBE_PEER – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 3200 |  | number |  | 
RspParams | operation | ntp-time | string | m | PROBE_PEER Request 메시지에 포함되어 있던 시간값을 그대로 기재한다. 이 응답을 받은 피어는 자신의 NTP timestamp 또는 local timestamp 값과 비교하여 송수신 속도(network distance)를 확인하게 된다.

## Slide 49: SET_PRIMARY, SET_CANDIDATE
송신 피어는 자신과 연결된 피어 중 하나를 선정하여 primary connection으로 지정하기 위하여 SET_PRIMARY 메시지를 생성한다.
송신 피어는 생성된 SET_PRIMARY 메시지를 대상 피어에게 전송한다.
SET_PRIMARY 메시지 수신 피어는 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
또한, 송신 피어는 primary connection으로 지정된 피어를 제외한 나머지 피어에게 candidate connection으로 지정하기 위하여 SET_CANDIDATE 메시지를 생성한다.
송신 피어는 생성된 SET_CANDIDATE 메시지를 대상 피어에게 전송한다.
SET_CANDIDATE 메시지 수신 피어는 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
New Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. SET_CANDIDATE
200 OK
2. SET_PRIMARY
200 OK
3. SET_CANDIDATE
200 OK
PROBE_PEER 과정을 통해 모든 connection들에 대한 network distance를 확인 한 이후, 가장 우수한 피어에게는 SET_PRIMARY를 보내고, 나머지 피어들에게는 SET_CANDIDATE 메시지를 보낸다. SET_CANDIDATE를 보내는 것은 optional이며, 이 피어는 상대 피어를 outgoing candidate로 간주하고, 상대 피어는 incoming candidate로 간주한다.
SET_CANDIDATE를 보내는 것은 optional 관련
Overlay Report 전송 시기는 문서에 “primary connection이나 candidate connection이 변경되는 경우” 라고 명시되어 있음.
primary connection 은 SET_PRIMARY 를 받을 경우인데 candidate connection 는 SET_CANDIDATE 메시지 없이 연결되면 바로 전송하는 것이 맞는지? 일관성 있게 메시지를 받고 하는 것이 어떤지요? -> 그럴 경우 optional 이면 안됨
Optional 경우 어느 시기에 전송하는 것이 좋을지 ? ESTAB_PEER
연결이 생기면 바로바로 보낸다.(모아서 보내지않고 )

## Slide 50: SET_PRIMARY – Request
Class | Payload | type | m/o | description
ReqCode | 4 | number |  | 

## Slide 51: SET_PRIMARY – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 4200 |  | number |  | 
 | 4603 |  | number |  | SET_PRIMARY request에 대해 내부적인 문제등으로 인해 PRIMARY 설정이 불가능할 경우, 이 응답을 보낸다. 이 응답을 받으면, requesting peer는 다른 outgoing candidate 중 하나를 선택하여 다시 시도한다.

## Slide 52: SET_CANDIDATE – Request
Class |  | Payload | type | m/o | description
ReqCode | 5 |  | number |  | 

## Slide 53: SET_CANDIDATE – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 5200 |  | number |  | 

## Slide 54: BROADCAST_DATA
송신 피어는 자신과 primary connection으로 연결된 피어들에게 데이터를 전달하기 위해 다음과 같이 BROADCAST_DATA 메시지를 생성한다.
이때, 데이터는 {length, type, data}의 리스트 형태로 반드시 포함된다.
이때, peer-id를 포함하여 누가 보냈는지를 확인할 수 있도록 한다.
한편, BROADCAST_DATA 메시지에 대한 응답을 요구하고자 하는 경우 ack를 포함할 수 있다.
송신 피어는 생성된 BROADCAST_DATA 메시지를 자신과 primary connection으로 연결된 피어들에게 전송한다.
BROADCAST_DATA 메시지 수신 피어는 내부 정보를 업데이트하고, BROADCAST_DATA 요청자를 제외한 primary connection 관계에 있는 피어에게 관련 정보를 전달한다. 이러한 BROADCAST_DATA 메시지 전달은 트리의 leaf 노드에 도달할 때까지 전달된다.
BROADCAST_DATA 메시지 수신 피어는 메시지내에 ack가 지정된 경우, 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. BROADCAST_DATA
200 OK
2. BROADCAST_DATA
200 OK
3. BROADCAST_DATA
200 OK
4. BROADCAST_DATA
200 OK
오버레이 네트워크를 통해 데이터를 브로드캐스트하기 위해 사용되는 메시지이다. Payload에는 binary, text 를 모두 실어 나를 수 있다. 이 메시지를 받은 피어는 자신의 다른 primary 피어들에게 전송한다.

## Slide 55: BROADCAST_DATA – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 6 |  | number |  | 
ReqParams | operation | ack | boolean | o | 응답 메시지를 받고자 할 경우 이 값을 true로 하여 보낸다. 혹시 이 필드가 없으면 default값은 false로 인지한다.
 | peer | peer-id | string | m | 이 메시지를 최초 생성한 피어의 아이디가 기재되어 최초에 누가 이 데이터를 생성하여 보낸 것인지 확인할 수 있다
 | payload | length | number | m | Payload에 실려오는 데이터의 길이를 바이트단위로 기술한다.
 |  | type | string | m | binary, text/plain, text/json, text/xml 등 payload의 타입을 표현할 수 있는 내용을 기재한다.

## Slide 56: BROADCAST_DATA – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 6200 |  | number |  | 
BROADCAST_DATA 메시지의 ack 파라미터가 true인 경우에만 응답이 보내진다.
주) ack 파라미터가 true인데 응답이 오지 않을 경우에 대한 동작 기술 필요

## Slide 57: RELEASE_PEER
송신 피어는 특정 피어간 연결을 해지하기 위해 다음과 같이 RELEASE_PEER 메시지를 생성한다.
이때, 임의의 피어가 연결을 해지하는 것을 막기 위하여 RELEASE_PEER 메시지 전체를 private_key로 sign 하여 송신 피어의 signature를 포함한다.
송신 피어는 생성된 RELEASE_PEER 메시지를 해지하고자 하는 피어에게 전송한다.
RELEASE_PEER 메시지 수신 피어는 자신의 정보를 업데이트 한 후, RELEASE_PEER 메시지내에 ack가 요구되면, 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. RELEASE_PEER
200 OK
다른 피어와의 primary 연결을 명시적으로 종료할 때 사용된다.
1.1. Connection Close
1.1. Connection Close

## Slide 58: RELEASE_PEER – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 7 |  | number |  | 
ReqParams | operation | ack | boolean | o | 응답 메시지를 받고자 할 경우 이 값을 true로 하여 보낸다. 혹시 이 필드가 없으면 default값은 false로 인지한다.

## Slide 59: RELEASE_PEER – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 7200 |  | number |  | 
RELEASE_PEER 의 ack 파라미터가 true인 경우에만 응답이 송신된다. ack 필드가 있는 경우에는 REELASE_PEER 메시지를 송신한 피어가 연결을 종료하며, 없는 경우에는 RELEASE_PEER 메시지를 받은 피어가 연결을 종료한다.

## Slide 60: HEARTBEAT
송신 피어는 특정 피어와의 연결이 유지되어 있다는 것을 알리기 위하여 다음과 같이 HEARTBEAT 메시지를 생성한다.
송신 피어는 생성된 HEARTBEAT 메시지를 연결이 유지되어 있다는 것을 알리고 싶은 피어에게 전송한다.
HEARTBEAT 메시지 수신 피어는 자신의 정보를 업데이트 한 후, 200 응답을 생성하여 송신 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
New Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. HEARTBEAT
200 OK
이 메시지는 피어간 서로 상태를 확인하기 위해 사용되는 메시지로써, 주기적으로 메시지를 주고 받는다.
Primary 연결인 경우, ticket-id가 낮은 피어가 Request 메시지를 송신하며, candidate 연결인 경우 outgoing candidate가 전송한다.
메시지 송신 주기 및 타임아웃 판단은 오버레이 네트워크에 JOIN할 때 수신한 파라미터(heartbeat-interval, heartbeat-timeout)의 값을 이용한다.

## Slide 61: HEARTBEAT – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 8 |  | number |  | 

## Slide 62: HEARTBEAT – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 8200 |  | number |  | 

## Slide 63: SCAN_TREE
송신 피어는 자신과 primary connection으로 연결된 피어들의 연결 형상을 스캔하기 위해 다음과 같이 SCAN_TREE 메시지를 생성한다.
이때, SCAN_TREE 요청자에 대한 피어 정보(peer-id, 주소)를 가지고 있는 via를 포함시킨다.
송신 피어는 생성된 scan_TREE 메시지를 자신과 primary connection으로 연결된 피어들에게 전송한다. Via 필드에 자신의 주소를 포함시킨다.
SCAN_TREE 응답 메시지를 생성하여 전송하며, leaf node인 경우 200 응답을, non-leaf node인 경우 100 응답을 보낸다. 이 과정에서 응답을 생성시키는 피어는 Path 필드의 최상단에 자신의 주소를 기입하며, Via 필드의 최상단 주소로 전송한다. 이 응답을 받은 중간 피어는 Via의 최상단 주소가 자신이 맞는지 확인하여, 맞을 경우 해당 주소를 Via에서 빼 Path의 최상단 주소로 이동시키고, 그 다음 Via 필드의 최상단 피어에게 전송한다.
Peer 1
Peer
Peer A
Peer 2
Peer 3
1
2
3
4
Peer 4
A
1. SCAN_TREE
2. 100 Trying
3. SCAN_TREE
4. 100 Trying
3. SCAN_TREE
4. 200 OK
5. SCAN_TREE
6. 200 OK
SCAN_TREE를 최초 송신하는 피어는 CSEQ 파라미터에 random digit를 기입하여 송신하며, 이를 받은 피어들은 전체 Primary Path로 broadcasting을 진행한다. 이 과정에서 각 피어들은 (전송자를 제외한) 자신들과 연결된 피어가 있으면 100 응답을 위로 보내고, 없으면 200 응답을 송신한다. 또한, 응답 메시지를 받을 경우, 100 응답은 상위로 올려보내지 않고 200 응답만 위(via 헤더에 기재된)로 송신한다. 그리고 해당 via 헤더의 주소에 있는 값을 path 헤더로 이동시킨다.
각 피어들은 stateless 로 동작하게 하여, Req/Res의 previous history나 state를 관리하지 않고 그대로 위로 올리거나 내리도록 한다.
SCAN_TREE를 생성하여 보낸 피어는 여러 개의 200 응답을 받을 수 있다.
Leaf Node
Leaf Node
4. 200 OK
4. 200 OK
6. 200 OK
6. 200 OK

## Slide 64: SCAN_TREE – Request
Class | Payload |  | type | m/o | description
ReqCode | 9 |  | number |  | 
ReqParams | cseq |  | number | m | command sequence 로 SCAN_TREE를 최초 보내는 피어가 random하게 생성한다.
 | overlay | overlay-id | string | m | 오버레이 네트워크 아이디
 |  | via | list[string] | m | SCAN_TREE가 지나온 경로를 기입하는 필드로, string의 배열이다.
 |  | path | list[string] | - | 
 | peer | peer-id | string | m | 
 |  | address | string | m | 
 |  | ticket-id | number | m | 

## Slide 65: SCAN_TREE – Response
Class |  | Payload | type | m/o | description
RspCode | 9200 |  | number | ㅡ | leaf 인 경우
 | 9100 |  |  |  | non-leaf 인 경우
RspParams | cseq |  | number | m | Request 메시지에 있던 cseq 값을 그대로 기재한다.
 | Overlay | overlay-id | string | m | 
 |  | via | list[string] | m | SCAN_TREE가 지나온 경로를 기입하는 필드로, string의 배열이다.
 |  | path | list[string] | m | SCAN_TREE가 지나온 경로를 기입하는 필드로, string의 배열이다.
 | peer | peer-id | string | m | 
 |  | address | string | m | 
 |  | ticket-id | number | m | 

## Slide 66: 3. Service Procedures
이 장에서는 2장에서 정의한 메시지들을 이용하여 데이터 스트리밍을 위한 오버레이 네트워크가 생성되고 피어들이 참여하여 트리가 구축되는 과정을 설명한다.

## Slide 67
New Peer Join to HON(Hybrid Overlay Network)
A
N
TOMS
N peers
(N-1)/2 peers
(N-1)/2 peers
(((N-1)/2)-1)/3 peers
((((N-1)/2)-1)/3-1)/2 peers
((((N-1)/2)-1)/3-1)/2 peers
((N-1)/2)/2 peers
((N-1)/2)/2 peers
A의 주소
HybridOverlayJoin
HELLO_PEER +N’s address
HELLO_PEER +N’s address
HELLO_PEER +N’s address
HELLO_PEER +N’s address
HELLO_PEER +N’s address
ESTAB_PEER

## Slide 68: 2.1. Data Streaming Service Creation
HOMS
Create Overlay
Peer
Core Peer
overlay-id
1. HybridOverlayCreation
2. 200 OK
overlay-id, channel info, …
Join Overlay
overlay-id
5. HybridOverlayJoin
6. 200 OK
PEER 1
PEER 2
PEER 3

## Slide 69: 2.2 Data Streaming Service Join (1/2)
HOMS
CMS(IXS)
Join Overlay
Peer A
New Core Peer
Peer-list
2. JoinOverlayNetwork
4. 200 OK
Search Overlay
1. HybridOverlayQuery
200 OK
keywords
overlay-id
Join Overlay
overlay-id
3. HELLO_PEER
202 Accepted
PEER 1
PEER 2
PEER 3
200 OK
4. ESTAB_PEER
5. HELLO_PEER
6. HELLO_PEER
202 Accepted
202 Accepted
200 OK
7. ESTAB_PEER
A’s address
A
1
2
3
A
1
2
3
P1 자원 할당
P2 자원 할당
실패시 P1 자원 해제
실패시 P2 자원 해제
3.1. Connection Close

## Slide 70: 2.2 Data Streaming Service Join (2/2)
HOMS
CMS(IXS)
Peer A
New Core Peer
PEER 1
PEER 2
PEER 3
3. SET_PRIMARY
200 OK
4. SET_CANDIDATE
200 OK
1. PROBE_PEER
200 OK
timestamp
2. PROBE_PEER
200 OK
timestamp
8. HEART_BEAT
9. HEART_BEAT
Primary
Candidate
A
1
2
3
Report Overlay
2. HybridOverlayReport
4. 200 OK
실패시 P1 자원 해제
실패시 P2 자원 해제
실패 시 해제 해야 되는지 ? Candidate 로 두면 되는지?
실패 시 해제 해야 되는지 ? 실패를 의미 하는 Response Code 가 없음

## Slide 71: 2.2 Data Streaming Join Procedures 설명
새로운 피어가 오버레이 네트워크에 참여하는 과정은 다음과 같다.
새로 참여하는 피어(이하 Pn)는 HOMS에게 원하는 오버레이 네트워크의 피어 목록을 받아온다.
Pn은 HELLO_PEER 메시지를 보낸 이후, ESTAB_PEER_MAX_COUNT의 값을 넘기 이전까지 다른 피어들로부터 ESTAB_PEER 메시지를 수신한다.
만일 ESTAB_PEER_TIMEOUT이 지날때까지 MAX값을 채우지 못하면, 현재까지 연결된 피어들로 트리를 구성한다. 이후에 도착하는 ESTAB_PEER 요청은 거절한다.
Pn은 확보된 연결들에 대해 PROBE_PEER 를 이용하여 network distanc를 계산한다.
Pn은 최적의 Peer 하나 에게 SET_PRIMARY를 보내고(mandatory), 나머지들에게는 SET_CANDIDATE를 보낸다(optional)
Pn은 확보된 연결(primary, candidate) 정보를 HOMS에게 report 한다.
Pn은 주기적으로 연결된 다른 피어들에게 HEARTBEAT 메시지를 보내 연결이 살아 있는지 확인한다.

## Slide 72: 2.3. Data Streaming Service Graceful Leave (1/2)
HOMS
CMS(IXS)
Leave Overlay
Peer A
1. HybridOverlayLeave
overlay-id
2. RELEASE_PEER
200 OK
PEER 1
PEER 2
PEER 3
200 OK
200 OK
2. RELEASE_PEER
PEER 4
A
1
2
3
1
2
3
4
4
3. SET_PRIMARY
200 OK
4. HybridOverlayReport
4. 200 OK
200 OK
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close

## Slide 73: 2.3. Data Streaming Service Graceful Leave (2/2)
HOMS
CMS(IXS)
Leave Overlay
Peer A
1. HybridOverlayLeave
overlay-id
2. RELEASE_PEER
200 OK
PEER 1
PEER 2
PEER 3
200 OK
PEER 4
A
1
2
3
1
2
3
4
4
200 OK
200 OK
200 OK
5. SET_PRIMARY
200 OK
5. SET_PRIMARY
200 OK
5. SET_PRIMARY
200 OK
6. HybridOverlayReport
200 OK
6. HybridOverlayReport
200 OK
6. HybridOverlayReport
200 OK
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close
2.1. Connection Close

## Slide 74: 2.4. Data Streaming Service ungraceful Leave
HOMS
CMS(IXS)
Peer A
PEER 1
PEER 2
PEER 3
PEER 4
1. HEARTBEAT/200
timeout
timeout
timeout
timeout
5. SET_PRIMARY
200 OK
5. SET_PRIMARY
200 OK
A
1
2
3
1
2
3
4
4
5. SET_PRIMARY
200 OK
또는 1번 path를 Primary로 만들어도 됨 (cost 정보를 보고 알아서 판단)
이슈1. HOMS에서 dead peer 삭제 방법?  Join 할 때, expires 값을 기재하도록 하고, 일정 주기별로 refresh 하는 방법
6. HybridOverlayReport
200 OK
6. HybridOverlayReport
200 OK
6. HybridOverlayReport
200 OK
1.1. Connection Close
1.1. Connection Close
1.1. Connection Close
1.1. Connection Close

## Slide 75: 2.4 Tree Recovery Procedures (1/5)
오버레이 네트워크는 일종의 Spanning Tree 형태로 구축이 되며, 루프가 발생되지 않아야 되며, 새로운 피어의 참여와 기존 피어의 탈퇴가 이뤄 지더라도 이 특성은 유지되어야 한다.
그러므로, 기존 피어가 탈퇴하거나 비정상 종료하는 등의 이벤트가 발생시 최대한 빨리 복구할 수 있어야 한다.

## Slide 76: 2.4 Tree Recovery Procedures (2/5)
특정 노드의 탈퇴로 인한 트리 복구 과정은 다음과 같다.
  기존 피어 Pj가 탈퇴하고자 할 때, 해당 Pj는 자신과 연결된 Primary, Candidate 피어들에게 LEAVE_PEER 메시지를 전송한다. 만일, Pj가 이 과정없이 ungraceful하게 떠나는 경우, 이 피어와 연결된 피어들은 HEARTBEAT 타임아웃을 통해 인지한다.
  이 메시지를 받으면 해당 피어들은 Pj에게 이에 대한 응답메시지를 전송하고, Pj와의 연결을 해제한다.
  이후, 각 Primary Peer들(이후 Pp)은 종료되는 피어(이후 Pj)를 통해 연결되어 있던 Primary Path를 복구하기 위해 다음과 같은 절차에 따라 동작한다.
    Pp는 Pj와의 ticket-id를 비교하여, 자신이 더 낮은 값을 가진 경우, 별도의 동작을 수행하지 않으며, 더 높은 값을 가진 경우(즉, 더 늦게 Join한 경우)에는 적극적으로 복구 과정을 진행한다.
    Pp는 outgoing candidate를 보유하고 있는 경우, 가장 성능이 우수한 candidate connection에 SET_PRIMARY 메시지를 전송한다.
    SET_PRIMARY 메시지를 받은 피어는 성공에 해당되는 응답메시지를 보낸다.
    만일 Pp에게 outgoing candidate가 없거나 이미 소진된 경우, HOMS에게 요청하여 자신보다 먼저 오버레이에 참여한 노드들의 목록을 요청하며, 이때 자신의 ticket-id를 포함하여 전송한다.
Flow chart로 작성해 주세요~

## Slide 77: 2.4 Tree Recovery Procedures (3/5)
    Pp는 Pj와의 ticket-id를 비교하여, 자신이 더 낮은 값을 가진 경우, 별도의 동작을 수행하지 않으며, 더 높은 값을 가진 경우(즉, 더 늦게 Join한 경우)에는 적극적으로 복구 과정을 진행한다.
    Pp는 outgoing candidate를 보유하고 있는 경우, 가장 성능이 우수한 candidate connection에 SET_PRIMARY 메시지를 전송한다.
    SET_PRIMARY 메시지를 받은 피어는 성공에 해당되는 응답메시지를 보낸다.
    만일 Pp에게 outgoing candidate가 없거나 이미 소진된 경우, HOMS에게 요청하여 자신보다 먼저 오버레이에 참여한 노드들의 목록을 요청하며, 이때 자신의 ticket-id를 포함하여 전송한다.
    이때 HOMS는 최초 참여할때의 엔트리피어 계산식과 다른 설정값을 이용할 수 있다. 즉, 최초 참여시 하위 80%의 노드를 선택했다면, 복구의 과정에 사용되는 피어는 상위 20%의 노드를 선택하도록 할 수 있다.
    EntryPeerList = [
    Pl[ROUND(M x Rr / 100)],
    Pl[ROUND(M x Rr / 100)+1],
    ... ,
    Pl[ROUND(M x Rr / 100)+K]
    ]
    예를 들어, 최초 참여시에는 엔트리 피어를 하위 80%에서 노드를 선택했다면, 복구의 과정에 사용되는 피어는 상위 20%의 노드를 선택하도록 할 수 있다.
Flow chart로 작성해 주세요~
Overlay에 접속 중인 Peer가 적을 경우 candidate connection 이 없거나 적게 연결되는 경우가 발생함

## Slide 78: 2.4 Tree Recovery Procedures (4/5)
    새로 확보된 엔트리 피어리스트를 요청한 피어에게 전달한다. 만일, 요청하는 피어보다 앞서는 피어가 없을 경우, 빈 리스트 또는 에러 메시지 등을 통해 해당 피어가 최상단 임을 알리고 추가동작은 수행하지 않는다.
    새로운 엔트리 리스트를 확보한 Pp는 “2.피어의 오버레이 네트워크 참여 요청 전파 (Peer --> Peer)”와 동일한 동작을 수행한다.
    단, 이때 HELLO_PEER 메시지에는 'recovery' 필드를 추가하고, 값을 'true'로 하여, 이 메시지가 긴급 복구용 메시지임을 알린다.
    HELLO_PEER 메시지를 받은 피어는 자신의 incoming_candidate에 해당 피어와의 연결을 추가한다. 만일, 자신의 incoming_candidate 가 꽉 찬 경우에는 이 피어의 ticket-id보다 낮으면서 가장 낮은 ticket-id를 가지는 피어와의 연결을 해지하고, 이 피어를 추가시키도록 한다.
Flow chart로 작성해 주세요~

## Slide 79: 2.4 Tree Recovery Procedures (5/5)
Before leaving
After leaving
4번 피어가 탈퇴하게 되면, 4번과 primary connection이던 0번, 8번 노드가 이벤트를 감지하게 된다. (이벤트: HEARTBEAT 타임아웃 또는 RELEASE_PEER에 따른 명시적 해제)
0번 노드는 탈퇴한 노드의 ticket-id가 자신보다 낮기 때문에 별도의 동작을 수행하지 않는다.
8번 노드는 자신보다 높은 ticket-id를 가진 피어가 나갔기 때문에 해당 피어와의 primary connection을 복구하기 위해 0번에게 SET_PRIMARY 메시지를 보내어 기존 candidate connection을 primary로 전환한다.

## Slide 80: 2.4 복구 예시1 : 3번이 나갔을 때의 복구 동작
2
1
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
2
1
6
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
연결유실 탐지하였으나, 자신보다 낮은 tucket-id를 가진 피어이므로 무시
자신보다 높은 피어가 유실된것을 파악하고 outgoing candidate 중 하나를 primary로 설정
자신보다 높은 피어가 유실된것을 파악하고 outgoing candidate 중 하나를 primary로 설정

## Slide 81: 2.4 복구예시2 : 1번이 나갔을 때의 복구 동작
2
1
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
2
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17

## Slide 82: 2.4 복구예시3 : 1,3번이 동시에 나갔을 때의 복구 동작 1
Primary/Outgoing Candidate 가 모두 죽어서 없어진 경우,
HOMS로부터 4번 피어보다 먼저 붙어 있던 피어(여기에선 2번)의 주소를 줌
이 후 과정 동일
2
1
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
2
6
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
HOMS
Join/PeerList (2)
HELLO_PEER/ESTAB_PEER

## Slide 83: 2.4 복구예시3 : 1,3번이 동시에 나갔을 때의 복구 동작 2
Primary/Outgoing Candidate 가 모두 죽어서 없어진 경우,
HOMS로부터 4번 피어보다 먼저 붙어 있던 피어(여기에선 2번)의 주소를 줌
이 후 과정 동일
2
1
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
2
6
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
HOMS
Join/PeerList (2)
HELLO_PEER

## Slide 84: 2.4 복구예시3 : 1,3번이 동시에 나갔을 때의 복구 동작 3
Primary/Outgoing Candidate 가 모두 죽어서 없어진 경우,
HOMS로부터 4번 피어보다 먼저 붙어 있던 피어(여기에선 2번)의 주소를 줌
이 후 과정 동일
2
6
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
HOMS
Join/PeerList (2)
HELLO_PEER
2
6
4
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
Join/PeerList (2,4)

## Slide 85: 2.4 복구예시4 : 1,2,3번이 동시에 나갔을 때의 복구 동작 1
Primary/Outgoing Candidate 가 모두 죽어서 없어진 경우,
HOMS로부터 4번 피어보다 먼저 붙어 있던 피어(여기에선 없네?)의 주소를 줌.
없을 경우, 할 일 없음. 끗.
2
1
6
3
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
6
4
18
5
13
14
15
16
21
9
10
7
8
19
20
11
12
23
22
17
HOMS
Join/PeerList (0)